## Slide 1: DVM-Exchange
Testsuite
Gebruikersgroep DVM-Exchange Jeroen Konermann (Vialis) 17 april 2015

## Slide 2: Onderwerpen
Doelen
Systeemoverzicht
Context
Details
Berichten
Services
Test DVMX-Server (Referentie-Server)
Test DVMX-Client (Referentie-Client)
Test combinatie
Demonstratie
Hoe verder ?

## Slide 3: Doelen
Ondersteuning van softwareontwikkeling voor leveranciers. bron: Presentatie Testsuite DVM-Exchange Gijs Withagen
De DVM-Exchange Test Suite maakt het mogelijk dat alle leveranciers en afnemers van Netwerkmanagement systemen en Dynamisch VerkeersManagement systemen hun producten kunnen testen met één onafhankelijk en vrij toegankelijk systeem. De naadloze communicatie van data tussen de producten van verschillende leveranciers kan daardoor worden gewaarborgd. bron: http://www.dvm-exchange.nl/nieuws/dvm-exchange-testsuite-ondersteund-door-beter-benutten/
Het bestuur van DVM-Exchange, .. onderschrijft het nut en noodzaak van het gebruik van de Test Suite en adviseert daarom deze te gebruiken bij implementaties van DVM-Exchange. Beter Benutten deelt deze visie en ziet het gebruik van de DVM-Exchange Test Suite bij voorkeur als verplicht onderdeel van het eisenpakket of acceptatie criterium in nieuwe aanbestedingen; gesprekken daarover met RWS zijn inmiddels aangezwengeld. bron: http://www.dvm-exchange.nl/nieuws/dvm-exchange-testsuite-ondersteund-door-beter-benutten/
Notes: Softwareontwikkeling dicht bij de techniek.
Een onafhankelijk en vrij toegankelijk systeem.
Code is Open source kan in de cloud op GitHub meerdere contributors op een gecontroleerde manier ontwikkelen.
Release in de vorm van een zip file bijvoorbeeld via Connekt site beschikbaar stellen.
Gedragen door bestuur van DVM-Exchange en Beter Benutten.

## Slide 4: Systeem overzicht

## Slide 5: Context
C: DVMX-Client
S: DVMX-Server
DVM-Exchange is een protocol voor het uitwisselen van berichten.
Notes: Het gaat om het uitwisselen van berichten en niet om het verwerken van de informatie uit die berichten.
Het is wel interessant om te kijken wat er gebeurt met bijvoorbeeld een ConfiguratieUpdate van het DVM systeem waarbij een service wordt verwijderd, maar dat is nu out of scope.

## Slide 6: Details
Response
Response
Request
Request
message
acknowledge
1: ClientRequest
2: ServerResponse
HTTP-Client
HTTP-Server
Response
Request
Request
acknowledge
message
3: ServerRequest
4: ClientResponse
HTTP-Client
HTTP-Server
Response
Notes: Twee asynchrone HTTP SOAP communicatie kanalen.
Client neem initiatief.
Volgorde is een illusie.

## Slide 7: Berichten
1: ClientRequest:
OpenSession
Subscribe
ServiceStartRequest
ServiceUpdateRequest
ServiceStopRequest
Unsubscribe
CloseSession
4: ClientResponse:
Acknowledgement
2: ServerResponse:
Acknowledgement
3: ServerRequest:
ConfigurationUpdate
StatusUpdate
ServiceResponse
Alive
Notes: Onderscheid maken tussen protocol en applicatie niveau.
Acknowledgement is op protocol niveau, niet inhoudelijk.
ServiceResponse is inhoudelijk op applicatie niveau.

## Slide 8: Acknowledgement
Op protocol niveau, niet inhoudelijk.
Accepted: -
Rejected: destinationId, sourceId, no-session, ..
Failure: messageId, timestamp, session-already-open
Timeout: ..
Na Failure of Timeout sessie opnieuw opbouwen zonder ‘services’ te beinvloeden.
Services worden wel gestopt na CloseSession !!!
Notes: Verkeerde service referentie in StartService resulteert in een ACCEPTED Acknowledgement en een REJECTED ServiceResponse.

## Slide 9: Services
Vier soorten:
Specific
Traffic(speed, flow, capacity)
Information
Rerouting
DVMX-Server:
Configuratie (updated / removed)
Status (update)
DVMX-Client:
Starten, Updaten (verlengen) en Stoppen
Notes: In de praktijk zijn:
niet alle soorten services geimplementeerd;
niet alle services beschikbaar voor de test of
er services die worden beinvloed door een andere bron.
Focus op een vooraf te bepalen service.
Testen zo mogelijk herhalen voor andere soorten.

## Slide 10: Test DVMX-Server
Testsuite:
id
url = http://host:port/path
alive timeout
maximum time difference
objectId of service used for the tests
Testen:
Algemeen
Service (Specific, Traffic, Information of Rerouting)
DVM-Systeem:
id
url = http://host:port/path
alive timeout
maximum time difference
objectId’s of service(s) which may be used for the tests
Notes: Randvoorwaarden:
Idee is om het te testen systeem zo min mogelijk aan te passen;
Configuratie van Testsuite moet bekend zijn binnen DVM-Systeem;
DVM-Systeem bepaald door configuratie welke services beschikbaar zijn voor testen.
Testsuite heeft initiatief. Omdat het een client is kunnen de testen automatisch worden uitgevoerd.

## Slide 11: Referentie-Server
Hulpmiddel voor uitvoeren en controleren van testen tijdens ontwikkeling van de testsuite
Gedrag zoals beschreven in de test cases is geimplementeerd
Specific-, Traffic-, Information- en Rerouting services worden ondersteund
In testsuite opgenomen als testcase met een teststep

## Slide 12: Test DVMX-Client
Network Management Systeem:
id
url = http://host:port/path
alive timeout
maximum time difference
objectId of service used for the tests
Opmerking: Client neemt initiatief. Juiste ClientRequest op het juiste moment ?
Testsuite:
id
url = http://host:port/path
alive timeout
maximum time difference
objectId’s of service(s) which may be used for the tests
Testen:
Algemeen
Service
Notes: Network Management Systeem heeft initiatief. Testen kunnen niet automatisch worden uitgevoerd.

## Slide 13: Referentie-Client
Hulpmiddel voor uitvoeren en controleren van testen tijdens ontwikkeling van de testsuite
Gedrag zoals beschreven in de test cases is geimplementeerd
Specific-, Traffic-, Information- en Rerouting services worden ondersteund
In testsuite opgenomen als testcase met een teststep

## Slide 14: Test combinatie
Test Netwerk Management Systeem:
Network Management Systeem (NMS)
Notes: Lijkt me geweldig om een keer te proberen in de DVM-Exchange test omgeving (teststraat) zoals die is ingericht in het testcentrum van CIVVV in Delft.

## Slide 15: Demonstratie
3.1.11 Error handling: Failure acknowledgement for ConfigurationUpdate
4.1.2 Error handling: Failure acknowledgement for Opensession
Notes: Twee testen uitvoeren om een beeld te krijgen.
Ondertussen door de directory structuur en files heen gaan.

## Slide 16: Hoe verder ?
Test cases definitief maken
Testsuite beschikbaar stellen en onderhouden
Notes: Zip file via Connekt beschikbaar stellen ?
Welke GitHub Organisatie aanmaken en welke users toekennen ?